В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных ТС», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877:

«внесение изменений в конструкцию транспортного средства» – это исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения.

В соответствии с п. 78 Технического регламента внесение изменений в конструкцию транспортного средства и последующая проверка выполнения требований настоящего технического регламента осуществляются по разрешению и под контролем подразделения органа государственного управления в сфере безопасности дорожного движения по месту регистрационного учета транспортного средства в порядке, установленном нормативными правовыми актами государства - члена Таможенного союза.

В соответствии с п. 77 Технического регламента не является внесением изменений в конструкцию ТС:

1) при установке на транспортное средство компонентов:

предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов;

предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;

2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.

Пример. Если в базе одобрения типа транспортного средства имеется запись о возможности буксировки прицепа данным транспортным средством, то  изменение   конструкции транспортного средства (установка тягово-сцепного устройства) в регистрационные документы не вносится, но на ТСУ должны быть документы (паспорт или сертификат соответствия) в которых указано, что данное ТСУ предназначено именно для данной модели транспортного средства.

С порядком и требованиями по  установке компонентов не прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, можно ознакомится в любом подразделении ГИБДД.

Уважаемые собственники и владельцы транспортных средств!

В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – Технический регламент), до утверждения соответствующих нормативных правовых актов МВД России внесение изменений в конструкцию транспортного средства на территории Алтайского края будет проводиться по разрешению и под контролем подразделений Госавтоинспекции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Барнаулу, Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бийское», Межмуниципальных отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации «Каменский», «Рубцовский», «Славгородский», независимо от места учета транспортного средства.

Рассмотрение заявлений собственников и владельцев транспортных средств, принятие по ним решений, последующая проверка выполнения требований Технического регламента будет осуществляться сотрудниками данных подразделений по следующим адресам:

г. Барнаул, Павловский тракт, д. 317, еженедельно по средам и пятницам, с 10:00 до 12:00, телефон: 8 (3852)-427325;

г. Бийск, переулок Перевозный, д. 8а, каб. 27, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, телефон: 8 (3854)-370782;

г. Камень-на-Оби, ул. Первомайская, д. 22, каб. 6, еженедельно по вторникам и пятницам, с 09:00 до 13:00, телефон 8 (38584)-25444;

г. Рубцовск, ул. Л. Толстого, д. 33, каб. 6, еженедельно по вторникам, средам, пятницам, с 14:00 до 18:00, телефон: 8 (38557)-49744;

г. Славгород, ул. Кирпичная, д. 154, каб. 8, еженедельно по вторникам и четвергам, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, телефон: 8 (38568)-54370.

Внесение изменений в конструкцию транспортного средства, связанных с заменой кузовов (кабин) и (или) рам (шасси) транспортных средств, двигателей иностранного производства, удалением либо изменением предусмотренных конструкцией транспортного средства частей основных компонентов базового транспортного средства (кузовов, шасси), на территории Алтайского края будет проводиться по разрешению и под контролем управления Госавтоинспекции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю.

Рассмотрение заявлений собственников и владельцев транспортных средств, принятие по ним решений, последующая проверка выполнения требований Технического регламента в данных случаях будет производиться в отделе организации регистрационно-экзаменационной работы, технического надзора управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю по адресу: г. Барнаул, ул. 11-я Западная, д. 4, кабинеты 2, 4, 5, еженедельно по средам с 09:00 до 18:00, телефоны для справок: 8 (3852) 393603, 393698, 393699, 391070.

Алгоритм действий по внесению изменений в конструкцию транспортного средства

- Рассмотрение заявления.

Решение о возможности внесения изменений в конструкцию транспортного средства принимается в день обращения руководителем или сотрудниками, на которых возложены функции по осуществлению технического надзора, подразделения Госавтоинспекции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Барнаулу, Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бийское», Межмуниципальных отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации «Каменский», «Рубцовский», «Славгородский», независимо от места учета транспортного средства, по результатам осмотра транспортного средства до внесения изменений (за исключением внесения изменений в конструкцию, дающих возможность последующего использования транспортных средств водителями с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) и рассмотрения следующих документов:

- заявления;

- документа, удостоверяющего личность заявителя;

- доверенности, договора либо иного документа, удостоверяющего полномочия заявителя на представление интересов владельца транспортного средства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- регистрационного документа транспортного средства и паспорта транспортного средства (при их наличии у заявителя);

- заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства (выдача заключений предварительной технической экспертизы производится испытательными лабораториями (центрами), осуществляющими оценку соответствия требованиям Технического регламента, включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, который размещен в свободном доступе на официальном сайте Евразийской экономической комиссии: http://www .eurasiancommission.org/ru).

- Внесение изменений в конструкцию транспортного средства.

Внесение изменений в конструкцию транспортного средства осуществляется производителем этих работ. Допускается самостоятельно осуществлять работы по внесению только тех изменений в конструкцию транспортного средства, на которые имеется разрешение уполномоченной на то организации.

После внесения изменений в конструкцию транспортного средства производители этих работ выдают собственнику транспортного средства заявление-декларацию об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства.

На самостоятельно проведенные работы по внесению изменений в конструкцию транспортного средства заявление-декларация заполняется и подписывается собственником транспортного средства.

- Проверка технического состояния и конструкция транспортного средства после внесенных изменений.

Проверка безопасности конструкции транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями производится испытательными лабораториями (центрами), осуществляющими оценку соответствия требованиям Технического регламента, включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, который размещен в свободном доступе на официальном сайте Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org/ru.

По результатам проверки оформляется протокол технической экспертизы после внесения изменений в конструкцию транспортного средства.

Техническое состояние и конструкция транспортного средства после внесенных изменений проверяются на соответствие требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения на пунктах ТО (с реестром пунктов ТО (ПТО) можно ознакомиться на сайте РСА (Российского союза страховщиков) http://autoins.ru).

По результатам проверки на транспортное средство оформляется диагностическая карта, которая выдается собственнику транспортного средства.

При проведении проверки конструкции и технического состояния транспортного средства контролируется также соответствие объема и качества выполненных работ, указанных в заявлении - декларации. Сведения об этом включаются в графу "Замечания о выявленных в ходе проверки дефектах и дополнительная информация" диагностической карты.

5. Получение свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности.

Для получения свидетельства заявитель представляет в подразделение Госавтоинспекции, должностным лицом которого было принято решение о возможности внесения изменений в конструкцию транспортного средства, транспортное средство для его осмотра и следующие документы:

-заявление;

-документ, удостоверяющий личность заявителя;

-доверенность, договор, либо иной документ, удостоверяющий полномочия заявителя на представление интересов владельца транспортного средства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

-регистрационный документ транспортного средства и паспорт транспортного средства (при его наличии у заявителя);

-заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства;

-заявление-декларацию;

-заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия на использованные составные части и предметы оборудования, запасные части и принадлежности, подлежащие обязательной сертификации (в случае отсутствия маркировки знаком соответствия);

-протокол технической экспертизы после внесения изменений в конструкцию транспортного средства.

По личной инициативе заявителя могут быть представлены сведения об уплате государственной пошлины, диагностическая карта установленного образца по результатам проведения технического осмотра.

После проведения осмотра транспортного средства и проверки представленных документов подразделение Госавтоинспекции направляет материал в управление ГИБДД для оформления, регистрации свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности или оформления отказа  в его выдаче.

Обратите внимание! Внесение изменений в конструкцию транспортного средства, связанных с заменой кузовов (кабин) и (или) рам (шасси) транспортных средств, двигателей иностранного производства, удалением либо изменением предусмотренных конструкцией транспортного средства частей основных компонентов базового транспортного средства (кузовов, шасси), проводится по разрешению и под контролем управления Госавтоинспекции Алтайского края по адресу: г. Барнаул, ул. 11-я Западная, д. 4, каб. 2, 4, 5, еженедельно по средам, с 09:00 до 13:00 и с 14.00 до 18.00, телефоны для справок: (8-3852) 393603, 393698, 393699, 391070.

Банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины:

Получатель платежа: УФК по Алтайскому краю (ГУ МВД России по Алтайскому краю)

ИНН:	2224011531, КПП:	222401001, Расчетный счет:	40101810100000010001

Банк получателя платежа:	ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю, г. Барнаул

БИК:	040173001, ОКАТО:	01401000000, КБК:	 18810807141011000110

- за выдачу свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, в размере -  800 рублей.