ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТОПОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УГЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Тополинского сельсовета Угловского района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2029г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

Приложение 1. Схема теплоснабжения с. Топольное с нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

Приложение 2. Перечень присоединённых объектов

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с. Топольное

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2. Структура тепловых сетей

4.3.Параметры тепловой  сети

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6.  Решения по бесхозным сетям

7.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

8.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

I.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2029 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2029 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II. Общая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование Тополинского сельсовета образовано в составе Угловского района Алтайского края.

Тополинский сельсовет расположен на Юго-Западе Алтайского края. В состав Тополинского сельсовета с  численностью населения  по состоянию на 01.01.2013 г. 990 человек входит два населенных пункта: с. Топольное и пос. Тополинский Лесхоз. Граничит с Лаптевским сельсоветом и республикой Казахстан. Протяженность Тополинского сельсовета с севера на юг 18 км. С запада на восток 10 км. Удаленность от краевого центра 400  км.

Тополинский сельсовет расположен в зоне резко-континентального климата со среднегодовой температурой +5 градусов.

Общая площадь жилищного фонда по сельсовету стабильна  и составила 19,9 тыс. кв. м.  Жилого фонда с централизованным отоплением нет. В пос. Тополинский Лесхоз центрального отопления нет. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя - 19 кв.м.

В муниципальном образовании Тополинского сельсовет сохранялась негативная тенденция сокращения численности населения, как за счет естественной убыли, так и за счет миграционного оттока. Так, за период 2010-2013 гг.,  миграционная убыль составила 183 чел,  естественная убыль 60 чел. При этом, в последнее время,  наблюдается значительный рост выбытия населения из Тополинского сельсовета.

III.  Графическая часть  схемы теплоснабжения ( приложение 1)

| № п/п | организация | адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКУК «Тополинский КДЦ» | Кооперативная 50 а |
| 2 | МКОУ «Тополинская СОШ» | Кооперативная 51 |
| 3 | Мастерская | Кооперативная 51 |
| 4 | МКДОУ д/с «Тополек» | Кооперативная 52 |

Перечень присоединённых объектов (приложение 2)

с. Топольное

IV. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с. Топольное

4.1. Ресурсоснабжающей организацией с. Топольное  является  ИП Глава К(ф)Х Бадеев Ю.А., на территории поселения одна котельная, работающая на дровах и угле. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у организации нет.  Устройств, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления внутри них сверх установленного на котельной  есть.

4.2.  Структура тепловой сети– двухтрубная в непроходных лотках, подземная, горячее водоснабжение (ГВС) не предусмотрено. Присоединенная нагрузка 0,09 Гкал/час, максимально возможная  нагрузка на сеть 1,78 Гкл\час. К тепловой сети присоединено   4 объекта (приложение 2)

4.3. Параметры тепловой сети:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная | 0,076 | 602 | отсутствует | бесканальная | 1985 | 1,6 |
|  |  | 602 |  |  |  |  |

На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

# ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

# КАЧЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ.

| Температура наружного воздуха. | Температура в подающем трубопровод | Температура в обратном трубопровод | Температура наружного воздуха. | Температура в подающем трубопровод | Температура в обратном трубопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 40,1 | 34,8 | -16 | 70,4 | 54,9 |
| +7 | 41,7 | 36,1 | -17 | 71,6 | 55,6 |
| +6 | 42,9 | 37,0 | -18 | 72,8 | 56,4 |
| +5 | 44,4 | 38,0 | -19 | 73,9 | 57,1 |
| +4 | 45,8 | 38,9 | -20 | 75,6 | 57,8 |
| +3 | 47,1 | 39,8 | -21 | 76,2 | 58,5 |
| +2 | 48,4 | 40,8 | -22 | 77,5 | 59,2 |
| +1 | 49,7 | 41,5 | -23 | 78,5 | 59,9 |
| 0 | 51,0 | 42,4 | -24 | 79,6 | 60,6 |
| -1 | 52,3 | 43,2 | -25 | 80,7 | 61,3 |
| -2 | 53,6 | 44,0 | -26 | 81,8 | 62,6 |
| -3 | 54,8 | 44,9 | -27 | 83,0 | 62,7 |
| -4 | 56,1 | 45,6 | -28 | 84,0 | 63,4 |
| -5 | 57,3 | 46,5 | -29 | 85,1 | 64,1 |
| -6 | 58,5 | 47,3 | -30 | 86,3 | 64,7 |
| -7 | 59,7 | 48,1 | -31 | 87,4 | 65,4 |
| -8 | 61,9 | 48,9 | -32 | 88,5 | 66,1 |
| -9 | 62,1 | 49,6 | -33 | 89,6 | 66,7 |
| -10 | 63,2 | 53,0 | -34 | 90,7 | 67,4 |
| -11 | 64,5 | 51,2 | -35 | 91,8 | 68,5 |
| -12 | 65,7 | 51,9 | -36 | 92,8 | 68,7 |
| -13 | 66,9 | 52,7 | -37 | 93,9 | 69,4 |
| -14 | 68,1 | 53,4 | -38 | 95,0 | 70,0 |
| -15 | 69,3 | 54,2 |  |  |  |

При гидравлическом расчете решаются следующие задачи: 1) определение диаметров трубопроводов; 2) определение падения давления-напора; 3) определение действующих напоров в различных точках сети; 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети. При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками. Однако при приеме-передаче котельной в мае 2009 году данная документация не была передана.

Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

За последние 3 года планово-предупредительные работы  не проводились

V. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения ИП Глава К(ф)Х Бадеев Ю.А. проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии» и составляют 146,29 Гкал. в год.

Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии».

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 146 | 24 % |

Полезный отпуск тепловой энергии по группам потребителей до 2019 года

с. Топольное

Гкал

| Объем полезного отпуска теплоэнергии, всего: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| - реализация сторонним потребителям, всего: | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| - население | - | - | - | - | - | - |
| - бюджет | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| - прочие | - | - | - | - | - | - |
| - собственные нужды | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |

Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации, действующей на территории с. Топольное (без НДС)

| Года | 2013 г. | с 01.07.2014 - 31.12.2014 г. | с 01.07.2015 - 31.12.2015 г. | с 01.07.2016 - 31.12.2016 г. | с 01.07.2017 - 31.12.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 1232,05 | 1589,19 | 1634,32 | 1916,48 | 2065,93 |
| % роста | - | 22,5 | 2,76 | 14,72 | 7,23 |

VI. Решения по бесхозным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

VII. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 60 %. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  с. Топольное протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  602,0 метра. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Средний износ котлоагрегатов в котельной с. Топольное 50%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Необходима замена котлоагрегатов.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

VIII.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет,  т.к. фактическая  мощность котельной  используется потребителями на 5%.

Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения, сбор замечаний и предложений будет осуществляться с 26.06.2015 года по 27.07.2015 года, по адресу: 658276, Алтайский край, Угловский район, с. Топольное, ул. Кооперативная, 41;

телефон (факс): 838579-29-6-31 (838579-29-6-00).

Ответственное лицо – Васильева Вера Владимировна, заместитель главы администрации Тополинского сельсовета Угловского района Алтайского края.