СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОПОЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УГЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Тополинского сельсовета Угловского района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2029г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2. Общая характеристика сельского поселения.

3. Графическая часть:

Приложение 1. Схема теплоснабжения с. Топольное с нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

Приложение 2. Перечень присоединённых объектов.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с. Топольное.

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации.

4.2. Структура тепловых сетей

4.3. Параметры тепловой  сети

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6.  Решения по бесхозяйным сетям

7.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии  и тепловых сетей

8.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения.

I.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2029 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2029 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II. Общая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование Тополинский сельсовет образовано в составе Угловского района Алтайского края. Тополинский сельсовет расположен на юго-западе Алтайского края. В состав Тополинского сельсовета с  численностью населения  по состоянию на 01.01.2013 г. 990 человек входит два населенных пункта: с. Топольное и пос. Тополинский Лесхоз. Граничит с Лаптевским сельсоветом и республикой Казахстан. Протяженность Тополинского сельсовета с севера на юг 18 км. С запада на восток 10 км. Удаленность от краевого центра 400  км. Тополинский сельсовет расположен в зоне резко-континентального климата со среднегодовой температурой +5 градусов.

Общая площадь жилищного фонда по сельсовету стабильна  и составила 19,9 тыс. кв. м.  Жилищного фонда с централизованным отоплением нет. В пос. Тополинский Лесхоз центрального отопления нет. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя - 19 кв.м.

В муниципальном образовании Тополинский сельсовет сохранялась негативная тенденция сокращения численности населения, как за счет естественной убыли, так и за счет миграционного оттока. Так, за период 2010-2013 гг.,  миграционная убыль составила 183 чел,  естественная убыль 60 чел. При этом, в последнее время,  наблюдается значительный рост выбытия населения из Тополинского сельсовета.

III.  Графическая часть  схемы теплоснабжения ( приложение 1)

Приложение 2

Перечень присоединенных объектов с. Топольное Угловского района

| № п/п | Наименование организации-потребителя тепловой энергии | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Тополинского сельсовета (здание ДК) | Кооперативная, 50а |
| 2 | МКОУ «Тополинская СОШ» | Кооперативная, 51 |
| 3 | МКДОУ детский сад «Тополек» | Кооперативная, 52 |

IV. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с. Топольное

4.1. Ресурсоснабжающей организацией с. Топольное  является  ИП Глава К(Ф)Х Бадеев Ю.А., на территории поселения одна котельная, работающая на дровах. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у организации нет.  Устройства, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления внутри них сверх установленного, на котельной имеются.

4.2.  Структура тепловой сети – двухтрубная в непроходных лотках, подземная, горячее водоснабжение (ГВС) не предусмотрено. Присоединенная нагрузка 0,08 Гкал/час, максимально возможная  нагрузка на сеть 1,5 Гкал/час. К тепловой сети присоединено 3 объекта (приложение 2)

4.3. Параметры тепловой сети:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная | 0,076 | 602 | Минеральная вата | бесканальная | 1987 | 1,6 |
|  |  | 602 |  |  |  |  |

На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

# ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

# КАЧЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

| Темпера-тура наружно-го воздуха | Температу-ра в подаю-щем трубо-проводе | Температу-ра в обрат-ном трубо-проводе | Температу-ра наруного воздуха | Температу-ра в подаю-щем трубо-проводе | Температу-ра в обрат-ном трубо-проводе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 40,1 | 34,8 | -16 | 70,4 | 54,9 |
| +7 | 41,7 | 36,1 | -17 | 71,6 | 55,6 |
| +6 | 42,9 | 37,0 | -18 | 72,8 | 56,4 |
| +5 | 44,4 | 38,0 | -19 | 73,9 | 57,1 |
| +4 | 45,8 | 38,9 | -20 | 75,6 | 57,8 |
| +3 | 47,1 | 39,8 | -21 | 76,2 | 58,5 |
| +2 | 48,4 | 40,8 | -22 | 77,5 | 59,2 |
| +1 | 49,7 | 41,5 | -23 | 78,5 | 59,9 |
| 0 | 51,0 | 42,4 | -24 | 79,6 | 60,6 |
| -1 | 52,3 | 43,2 | -25 | 80,7 | 61,3 |
| -2 | 53,6 | 44,0 | -26 | 81,8 | 62,6 |
| -3 | 54,8 | 44,9 | -27 | 83,0 | 62,7 |
| -4 | 56,1 | 45,6 | -28 | 84,0 | 63,4 |
| -5 | 57,3 | 46,5 | -29 | 85,1 | 64,1 |
| -6 | 58,5 | 47,3 | -30 | 86,3 | 64,7 |
| -7 | 59,7 | 48,1 | -31 | 87,4 | 65,4 |
| -8 | 61,9 | 48,9 | -32 | 88,5 | 66,1 |
| -9 | 62,1 | 49,6 | -33 | 89,6 | 66,7 |
| -10 | 63,2 | 53,0 | -34 | 90,7 | 67,4 |
| -11 | 64,5 | 51,2 | -35 | 91,8 | 68,5 |
| -12 | 65,7 | 51,9 | -36 | 92,8 | 68,7 |
| -13 | 66,9 | 52,7 | -37 | 93,9 | 69,4 |
| -14 | 68,1 | 53,4 | -38 | 95,0 | 70,0 |
| -15 | 69,3 | 54,2 |  |  |  |

При гидравлическом расчете решаются следующие задачи: 1) определение диаметров трубопроводов; 2) определение падения давления-напора; 3) определение действующих напоров в различных точках сети; 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети. При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками. Однако при приеме-передаче котельной в мае 2009 года данная документация не была передана.

Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

За последние 3 года планово-предупредительные работы  не проводились.

V. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения ИП Глава КФХ Бадеев Ю.А. проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г № 325 и на момент разработки и утверждения схемы теплоснабжения составляют 146,29 Гкал в год.

Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г № 325.

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 146 | 24 % |

Полезный отпуск тепловой энергии по группам потребителей до 2021 года

с. Топольное

Гкал

| Объем полезного отпуска теплоэнергии, всего: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 494 | 494 | 494 | 446,14 | 446,14 | 446,14 | 446,14 | 446,14 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реализация сторонним потребителям, всего: | 461 | 461 | 461 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| - население | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - бюджет | 461 | 461 | 461 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - собственные нужды | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 31,14 | 31,14 | 31,14 | 31,14 | 31,14 |

Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации, действующей на территории с. Топольное (без НДС)

| Года | 2013 г. | с 01.07.2014 - 30.06.2015 г. | с 01.07.2015 - 30.06.2016 г. | с 01.07.2016 - 30.06.2017 г. | с 01.07.2017 - 30.06.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 1232,05 | 1589,19 | 1634,32 | 1916,48 | 2065,93 |
| % роста | - | 22,5 | 2,76 | 14,72 | 7,23 |

VI. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

VII. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 70 %. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  с. Топольное протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  602,0 метра. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Средний износ котлоагрегатов в котельной с. Топольное 50%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Необходима замена котлоагрегатов.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

VIII.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет,  т.к. фактическая  мощность котельной  используется потребителями на 5%.